Предельное допустимое (рабочее) давление на различные типы грунтов. Расчетное сопротивление грунта. Таблица.

| Предельное допустимое (рабочее) давление на различные типы грунтов. Расчетное сопротивление грунта. |
| --- |
| Тип почвы | У англосаксов - предельное рабочее давление: (bearing load), kPa / бар / т/м2 | Расчетное сопротивление грунта R, кг/кв. см, ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений" |
| Промерзший грунт | - | 6-10 |
| Глина мягкая, глинозем (сlay, soft) | 100 / 0,1 / 10 | 1,0 |
| Сухой мелкий песок (sand, dry fine) | 200 / 0,2 / 20 | - |
| Глина с песком, суглинок (clay with sand) | 300 / 0,3 / 30 | 1-3 |
| Песок с глиной, супесь | - | 2-3 |
| Песок средний | - | 4-5 |
| Песок крупный (sand, coarse) | 300 / 0,3 / 30 | 5-6 |
| Глина сухая твердая, глинозем (clay, dry hard) | 350 / 0,35 / 35 | 6 |
| Гравий (gravel) | 400 / 0,4 / 40 | 3,5-5,0 |
| Галька (щебень) | - | 4-6 |
| Скальное основание (rock) | 1000 - 4000 / 1-4 / 100-400 | - |