Наименование организации,                                                       Адрес организации:

выдавшей паспорт.                                                   Московская обл., Одинцовский р-он,

ООО Геогидросервис.                                              г. Голицино, Петровское шоссе, стр. 27.

П А С П О Р Т

водозаборной скважины № 3254

Московская обл.

Одинцовский район.

Голицино  н.п.

Общие сведения:

1. Время бурения скважины с «20» августа 2012г. по «21» августа 2012г.

2. Тип буровой установки УРБ2-А2.

- Конструкция скважины:

1. Глубина скважины 21 м.

2. Обсадная колонна: диам. 321 мм, от 0 м.  до 7,5 м.

3. Промежуточная колонна: 219 мм, от 0 м. до 8,5 м.

4. Эксплуатационная колонна: 180 мм, от 0 м. до 6,5 м.

5. Материал обсадных труб: сталь

6. Тип водоприемной части скважины: открытый ствол

7. Интервал водоприемной части скважины: 1 м, от 19 м. до20 м.

8. Диаметр водоприемной части скважины: 120 мм.

Данные опытной прокачки скважины:

1. Статистический уровень воды в скважине:10 м.

2. Динамический уровень воды в скважине:  17 м.

3. Тип насоса: марка «Малыш».

4. Глубина установки насоса: 20  м.

5. Продолжительность прокачки скважины:5 час.

6. Дебит скважины: 1,5-2 м. куб./час.

Гарантийные обязательства:

ООО Геогидросервис  гарантирует устранение неисправностей по скважине в период с «22»августа 2012г. по «22» августа 2013 г. при обеспечении условий подъезда, отсутствия в скважине посторонних предметов и соответствии конструкции, указанной в настоящем паспорте.

Главный инженер ООО________________  (подпись)Блашков Ю.П. (фамилия).

Дата выдачи паспорта: «22»августа 2012г