Краткий обзор моделей иммобилайзеров

BlackJack (Clifford, США)

- Ключ — кулисный трехпозиционный переключатель на приборной доске или консоли, который служит для ввода владельцем секретного кода (до 1000 кодовых комбинаций).

- Блокирует цепь зажигания.

- Деактивация BlackJack производится после включения зажигания и введения секретного кода. В случае, если код не введен, система подаст оповещение пятикратным сигналом сирены и миганием светодиодного индикатора на приборной доске. С этого момента дается еще 20 секунд, чтобы ввести код. После ввода правильного кода подается одиночное звуковое подтверждение сиреной.

- Защита от подбора кода. Если BlackJack опознает попытку угона (угонщик вводит серию из 3-х произвольных кодов), то система блокируется на несколько минут, предотвращая возможность подбора кода случайным образом.

- Наличие служебного режима Valet.

- Безопасное глушение двигателя. Двигатель будет заглушен в тот момент, когда угонщик замедлит ход перед светофором или поворотом.

- Помимо защиты от угона автомобиля с места парковки BlackJack используется и в режиме охраны от грабителей — Anti-Hi-Jack.

AutoImmobilizer (Clifford, США)

- Электронный ключ-штеккер — изготовлен по технологии Dallas, с уникальным кдом из 280 триллионов возможных комбинаций. Устойчив к атмосферным и механическим воздействиям.

- Возможно программирование до четырех разных ключей и стирание кода утерянного ключа. Коды ключей хранятся в памяти центрального блока даже в случае полного отключения питания.

- Разрыв 2-х или 3-х цепей.

- Cистема AutoImmobilizer защищена от его случайной активации и блокировки двигателя при движении автомобиля.

- Светодиодный индикатор позволяет контролировать состояние системы.

- Автоматическая активация имммобилайзера через 30 секунд после выключения зажигания.

- Наличие функции временного отключения охраны - Valet, когда автомобиль сдается на стоянку или техническое обслуживание.

Cobra 802 (Италия)

- Электронный ключ-штеккер.

- 3 цепи блокировки.

- Наличие светодиода.

- Автоматическая постановка на охрану через 1 минуту после выключения зажигания.

- Память количества запрограммированных ключей.

- 10 в девятнадцатой степени кодовых комбинаций.

- Сигнализация на попытку несанкционированного запуска двигателя.

- Возможность подключения дополнительной сирены.

- Дополнительные выходы иммобилайзера.

- Служебный режим «Валет»

Vecta (Англия)

- Три модели: Managusta, Shadow, Silouette, которые отличаются количеством возможных блокировок и конструкцией ключа. Из центрального блока наиболее высокой модели Managusta выходит 18 проводов.

- Ключ — плоский кодовый.

- Центральный блок надежно заправлен в цилиндрическую капсулу.

- При инсталляции Vecta используются специальные методы интеграции проводки иммобилайзера в электрическую проводку автомобиля, что существенно затрудняет работу угонщика по поиску и деактивации Vecta.

- Для реализации всех возможностей, которые предоставляет иммобиилайзер, требуется дополнительная специальная подготовка или консультации установщиков.

- Клиенту после установки выдается инсталляционный лист с подробным описанием цепей блокировк и цветов проводов, который облегчит работу установщика при возможном повторном обращении к автоэлектрику.

ALA 990OK (Carbine, Тайвань)

- Ключом является четырехзначный код, который необходимо набрать на клавиатуре кнопочной панели, закрепляемой с помощью двустороннего скотча (входит в комплект) в удобном для водителя месте на приборной панели.

- Кнопочная панель имеет подсветку, которая автоматически включается при вводе секретного кода.

- Блокировка одной цепи.

- Автоматическая активация иммобилайзера через 15 секунд после выключения зажигания.

- Деактивация иммобилайзера производится в следующем порядке: включить зажигание, ввести секретный код.

MESSMASTER (СПЕЦТЕХНИКА, Россия)

- Ключ — двухкнопочный пульт, через который вводится секретный код разрядностью от 5 до 12 по выбору.

- Полная защита кода от подбора с возможностью многократного перепрограммирования.

- Блокировка до трех цепей.

- Компьютерный имитатор неисправностей двигателя, позволяющий угонщику отъехать от места преступления.

- Светодиод состояния.

- Режимы: «охрана», «гараж», «Anti-Hi-Jack — автомат».

- Возможность подключения дополнительной сирены или автомобильного гудка.

BLACK BUG (ГЕОЛИНК, Россия)

- Ключ — индивидуальная пластиковая карточка, полностью защищенная от подбора или «подслушивания».

- Утерянная карточка стирается из памяти системы, возможно добавление новых карточек.

- Управление системой не требует никаких действий от владельца: двигатель заводится, только если карточка находится внутри автомобиля.

- Режимы: «охрана», «Anti-Hi-Jack».

- Компьютерный имитатор неисправностей двигателя.

- Возможность подключения дополнительной сирены или автомобильного гудка.

Источник:  http://diakom.ru

Начало формы